Задание. Рассчитать одно- и трехфазное к.з. в точке К1.

Дано:

Генератор: 	Sн=200 МВА

Uнг=15,75 кВ

x''d=0,2

Трансформатор Τ1:	Sнг=200 МВА

uk%=11%

KT=242/15,75

x2=1,42

Трансформатор Τ2, T3:	Sнг=63 МВА

uk%=12%

KT=230/6,3

Решение

I. Расчет трехфазного к.з.

1. В качестве базисных единиц выбираем

;

2. Находим базисные токи

;

3. Выражаем сопротивления схемы замещения (рис. 2) в относительных единицах при принятых базисных единицах

3.1 Сопротивление генератора

3.2 Сопротивление трансформатора Т1

3.3 Сопротивление линии W1,W2

3.4 Сопротивление трансформаторов T2, T3

4. Построим схему замещения, преобразуем ее и вычислим ее параметры

Найдем э.д.с генератора

Найдем значение тока к.з.

II. Ток однофазного короткого замыкания за трансформатором находим по формуле