Определить средний коэффициент теплоотдачи соприкосновением от поперечного потока дымовых газов к трубам водяного экономайзера парового котла.

Трубы расположены в шахматном порядке. Наружный диаметр труб d=38мм, число рядов труб вдоль потока газов равно n=25. Шаг труб поперек потока газов X1 = 95мм. Шаг труб вдоль потока X2 = 75мм. Температура газов перед экономайзером t1=630 0C, после него t2=290 0C. Средняя скорость газов W=8,5  м/с.

Решение:

Для дымовых газов:

Кинематическая вязкость при 4600С

Pr=0.634

Коэффициент теплопроводности

Для расчета среднего коэффициента теплоотдачи в случае расположения труб в шахматном порядке и поперечного потока газа рекомендуют использовать следующие формулы (для 3-его и последующего рядов):

, при Re<1000

, при Re>1000

Для первого ряда это значение нужно умножить на 0,6, а для второго – на 0,7

Найдем число Re

>1000

Следовательно, в дальнейшем используем формулу

Ответ: