Задание

Рассчитать фактическую концентрацию вредного вещества в приземном слое активного загрязнения.

Установить предельно допустимый выброс для данного предприятия.

Рассчитать эффективность очистки вентиляционного воздуха.

Исходные данные: высота трубы– Н=30м, диаметр трубы – d=1,5м , объем выбросов – Vc= 4м3/с  А 120 F 1,5 Соединение свинца ПДК вредного вещества – СПДК = 0,0003 мг/м3 ,   фактическая концентрация вредного вещества – Ст=0,001 мг/м3, концентрация вредного вещества на входе аппарата очистки – Свх = 0,01мг/м3 .

Решение

- Определим концентрацию вредного вещества в приземном слое. Скорость воздуха газов в сечении устья трубы:

W0 = 4Vc/π*d2,

где Vc - объем выброса газо-воздушной смеси, м3/с;

d - диаметр трубы, м;

π = 3,14.

2)Скорость движения газов по трубе:

Vм = 1,3*W0*d/H, м/с

где Н - высота трубы, м;

W0 - скорость движения газов в сечении устья трубы.

3) Коэффициент К, зависящий от диаметра устья трубы и объема выброса:

К = d/8Vс,

где d - диаметр трубы, м.

4) Коэффициент метеорологического разбавления:

Kр = (H4/3)/A*h*F*K,

где Н – высота трубы, м;

А – коэффициент, зависящий от климатической зоны страны;

F – безразмерный коэффициент, зависящий от скорости оседания веществ в атмосферном воздух;

K – коэффициент, зависящий от диаметра устья тубы и объёма выброса;

h – безразмерный коэффициент, зависящий от выбросов. При Vм < 0.3м/с h = 3

Здесь Vм – скорость движения газов по трубе.

4) Концентрация вредного вещества в приземном слое:

С = (Cт*Vс)/Kр, мг/м3

где Ст – фактическая концентрация вредного вещества в устье трубы, мг/м3;

Vс – объем выброса газо-воздушной смеси, м3/с;

Кр – коэффициент метеорологического разбавления.

5) Рассчитаем ПДВ.

ПДВ = Кр(СПДК-Сф), мг/м3

где Сф – фоновая концентрация, мг/м3;

СПДК - ПДК вредного вещества, мг/м3;

Сф = 0.

6) Рассчитаем эффективность очистки воздуха:

η = (Свх-Ст)*100/Свх, %

где Свх – концентрация вредного вещества на входе в аппараты очистки, мг/м3;

Ст – фактическая концентрация вредного вещества в устье трубы, мг/м3.