Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра вычислительной техники

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭВМ И СИСТЕМ

Иркутск 2020

Составитель: Э.П. Ланина

УДК  681.3

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине “Организация ЭВМ и систем”.

Методические указания предназначены для студентов  специальностей “ЭВМ и системы” , “Автоматизированные системы обработки информации и управления“, выполняющих курсовые проекты по дисциплине “Организация ЭВМ и систем”.

Назначение указаний - определить цель, тематику, содержание, объем, порядок выполнения проекта, пояснить основные этапы проектирования.

# РАБОТА НАД КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ

# Выписка из рабочей программы

Курсовое проектирования необходимо для закрепления и расширения знаний, полученных студентами при изучении дисциплины "Организация ЭВМ и систем", и развития навыков их практического применения в процессе решения задач, связанных с преобразованием и обработкой информации.

Курсовой проект - это форма самостоятельной работы, где все технические решения принимает студент. В процессе выполнения курсового проекта студент должен научиться применять различные методы проектирования, в том числе применять методы и средства автоматизирования проектирования на основе ЭВМ, пользоваться научно-технической и справочной литературой, системой стандартов в области вычислительной техники.

В рабочей программе на курсовой проект отводится 34 часа.

Распределение часов по этапам  выполнения работы приводится в таблице.

| № модуля | Наименование видов работы, тем рефератов, расчетно-графических | Кол-во часов | Срок в неделях | Методы обучения | Рей тинг (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курсовой проект |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбор задания |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка структурной схемы | 4 | 1,2,3 | 4 | КР | 5 |  |
| 3 | Проектирование системы управления | 8 | 4 | 6 | КР | 5 |
| 4 | Разработка функциональной схемы | 8 | 6 | 8 | КР | 5 |
| 5 | Разработка принципиальной схемы | 8 | 8 | 12 | КР | 5 |
| 6 | Оформление отчета | 4 | 12 | 14 | КР | 5 |
| 7 | Защита курсового проекта | 2 | 15 | 16 | КР | 25% |
|  | Итого часов: | 34 |  |  |  | 50% |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Курсовое проектирование  должно  способствовать  закреплению, углублению и  обобщению знаний,  полученных студентами за время обучения, и применению этих знаний к системному решению конкретной инженерной задачи, развитию навыков работы со специальной литературой и навыков инженерного проектирования.

Курс “Организация ЭВМ и систем” опирается на разделы следующих дисциплин: “Алгебра логики”, “Основы теории цифровых автоматов”.

!! Внимание для групп ЭВМ.   В дальнейшем результаты работы будут использоваться в курсе “Автоматизация проектирования средств вычислительной техники”, поэтому результаты проектирования храните.

ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

Название курсового проекта: Проектирование устройства управления и моделирование его работы средствами MultiSim

Задание на курсовое проектирование направлено на подготовку в области  разработки функциональных блоков и устройств  цифровой  техники  (арифметико-логические устройства, устройства  управления). При этом предусматривается закрепление навыков анализа и синтеза с применением  основных положений алгебры логики и теории конечных автоматов.

Требуется разработать функциональную схему вычислительного устройства, перейти к принципиальной схеме ( реализации функциональной схемы на микросхемах). Исследовать работу схемы в программе моделирования MultiSim .

При выполнении проекта студент обязан:

- Дать краткий обзор принципов построения заданного устройства;

- Синтезировать  логическую и управляющую схемы блока на заданной системе элементов;

Исследовать работу схемы в системе моделирования MultiSim

Оформить пояснительную записку и графическую часть проекта.

Процесс  проектирования слагается из последовательности этапов, связанных с разработкой:

- структурной схемы заданного устройства;

- алгоритма функционирования устройства;

- функциональных схем управляющей и операционной частей устройства.

Рекомендуется при  разработке  проекта  учитывать следующие общие требования:

1. В  пояснительной  записке  должна быть разработана функционально-логическая схема проектируемого устройства управления. Схему нарисовать до ее сборки в системе MultiSim, она должна быть построена другими средствами или нарисована от руки.

2. Проектирование производится на основе таблицы состояний проектируемого автомата. Таблица состояний строится на основе анализа поставленной задачи. Полученные логические функции для реализации при помощи логических элементов должны быть минимизированы. Соответствующие пояснения должны быть приведены в пояснительной записке. Нельзя приводитьрезультаты минимизации без первоначальной формы в виде ДНФ или КНФ.

##### ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка имеет титульный лист и задание (см. приложение 1), содержание, введение, основную часть, заключение и список источников.

Во введении описывается поставленная задача. Проводится ее анализ, обсуждается блок-схема проектируемого устройства.
     Основная часть состоит из следующих разделов:

- разработка и описание работы электрической функциональной схемы устройства;

- Разработанная схема должна быть нарисована, а не приложена после моделирования в системе.

- расчеты, иллюстрирующие правильность функционирования узлов;

- обоснование выбора элементной базы и электрических схем!!;

- описание работы интегральных микросхем;

- разработка и описание электрической принципиальной схемы устройства; Эта схема

- описание временных диаграмм работы отдельных узлов;

- временные диаграммы, полученные при моделировании работы схемы в   MultiSim.

Заключение должно содержать оценку результатов курсового проектирования. Делаются конкретные выводы по результатам проекта,

Оцениваются полученные навыки, указывается соответствие технических параметров спроектированного устройства и заданных в техническом задании.

В разделе " Список источников" приводится перечень источников информации по теме курсового проекта.

Список использованных источников

В список литературы включают все источники информации, использованные при выполнении проекта.

Литературу записывают в порядке появления ссылки на источник в тексте пояснительной записки или в алфавитном порядке. Нумерация источников в тексте должна быть сквозной. Ссылку на источник в тексте пояснительной записки дают в квадратных скобках (допускается в косых), где помещается порядковый номер источника в списке.

Допускается приводить ссылку на источник с указанием номера страницы, например: [6; стр. 56]. Библиографические ссылки должны соответствовать требованиям ГОСТ.

#### ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМЫ

## Задание на проектирование:

Разработать устройство управления, формирующее сигнал А на выходе схемы в зависимости от количества импульсов и фазы заданной входной последовательности импульсов синхронизации CLK (рисунок 1).

Рисунок 1 –  Временная диаграмма работы схемы устройства управления

## Анализ задания

Временная диаграмма сигнала А представлена следующим образом: 6 тактов функция А = “1”,   6 тактов = “0”.  Период процесса А = 12 тактам CLK.

Нам потребуется 4-х разрядный счетчик, который считает 12 импульсов CLK, после чего осуществляется сброс счетчика. Для проектирования схемы составим таблицу состояний автомата. За период происходит всего одно переключение состояния сигнала А. Поэтому для формирования сигнала А будет использован триггер D. Для переключения триггера используем асинхронные входы установки SET и сброса RESET. На свободные входы триггера D и C подадим сигнал “0”, который не оказывает влияния на состояние триггера.

## Таблица состояний проектируемого автомата

Для построения функций переключения триггера Fуст. “1”,  Fуст. “0” и функции сброса счетчика Fсброса составим таблицу 1, описывающую все возможные  состояния проектируемого автомата.

Таблица 1 – Таблица истинности для сигнала A

| № | CLK | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fуст. “1” |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fуст. “0” |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fсброса |

Где  Q3, Q2, Q1, Q0 – разряды счетчика.

## Функции переключения триггера и сброса счетчика:

Fуст. “1” = CLK* NQ3*NQ2*NQ1*NQ0

Fуст. “0” = CLK* NQ3*Q2*Q1*NQ0

Fсброса  =  CLK* Q3*Q2*NQ1*NQ0

где  NQ3*NQ2*NQ1*NQ0 – инвертированные значения разрядов счетчика, * - логическая функция И.

Схемная реализация функции RST (Fсброса) в MultiSim приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Формирование функции RST

Схемная реализация функции RESET (Fуст. “0”)  (рисунок 3):

Рисунок 3 – Формирование функции RESET

Схемная реализация функции SET (Fуст. “1”)  (рисунок 4):

Рисунок 4 – Формирование функции SET

Для построения схемы требуется один элемент “3-И” и два элемента “2-И”, чтобы не добавлять в схему дополнительно еще одну микросхему,  реализуем схему на 3-х элементах “3-И”.

## Спецификация схемы:

Для построения схемы (рисунок 5) необходимы следующие элементы:

- генератор тактовых импульсов – 1 элемент;

- счетчик – 1 элемент (4-х  разрядный);

- D-триггер – 1 элемент;

- логический элемент «3-И» - 3 элемента;

- логический элемент «4-И» - 2 элемента;

- логический элемент «НЕ» - 4 элемента;

- элемент питания – 1 элемент.

Рисунок 5 – Разработанная схема автомата.

Еще раз! Разработанная схема должна быть нарисована от руки или какими-либо другими средствами, но не в системе Multisim.

Далее следует описание исследования работы схемы средствами Multisim.

Приводится исследуемая схема, результаты моделирования, заключение, вывод,

# СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Ланина Э. П. Организация ЭВМ, систем и сетей : метод. указания к курсовому проектированию / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-RW)

- Ланина Э. П. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники : учебное пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 162 с. : a -ил 3)

- Ланина Э. П. Организация ЭВМ:  Электронное учебное пособие.   ИрГТУ( 2008 (ресурс сервера кафедры ВТ)

- Кирий В.Г. Теория автоматов. Задачник. Изд.2.( исправленное и дополненное.-Иркутск: Изд-во ИрГТУ( 2005-95с.

- Ланина Э. П. Методические указания по курсовому проектированию. ИРНИТУ. 2016. (Электронный ресурс сервера кафедры ВТ)

- Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника : Учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е изд., перерао и доп. - м.: Радио и связь, 1990.- 496 с.

- Букреев И.Н., Уансуров Б.М., Горячев В.И. Микроэлектрон-ные схемы цифровых устройств. -3-е изд., первраб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990.- 416 с.

- Справочник по цифровой схемотехнике / В.И.Зубчук, В.П.Си-горский, А.Н. Шкуро. - Киев, Техника, 1990.- 448с.

- Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец.ЭВМ /Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высшая школа, 1986.- 391 с.

- Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб.пособие для спец.ЭВМ для студентов вузов. -М.: Высшая школа, 1987. - 318 с. '

- Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных устройств на интегральных микросхемах /Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. - 400 с.

- Горошков В.И- Элементы радиоэлектронных устройств: Справочник. - М.: Радио и связь, 1988.- 176 с.(Массовая библиотека. Вып. 1125).

- Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы: Справочное пособие / С.В.Якубовский, Н.А. Баранов, Л.И.Ниссельсон и др. Под. ред. С.В.Якубовского. - М.: Радио и связь. 1985.- 432 с.

- Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин, С.В.Якубовский, Н.А.Баранов и др. Под ред.Б.В.ТараОрина. - М.: Энергия, 1981.- 816 с.

- Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. 2-е изд., испр. - Челябинск: Металлургия, 1989.- 325 с.(Массовая библиотека. ВыпЛШ).

- Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /Э.Т.Романычева, А.К.Иванова, А.С.Куликов и др. Под ред. Э.Т.Романычевой. - 2-е изд., перераб. и допол. - М.: Радио и связь, 1989,- 448 с.

- Шило В.Л. Популярные микросхемы КМОП. Справочник. - И.: Издательство "Ягуар". 1993,- 64 с.

- Петровский И.И., Прнбыльский А.В., Троян А.А., Чувелев B.C. Логические ИС KPI533, KPI554. Справочник: В 2 ч. - М.: ТОО "Бином", фирма "МШШГ. 1993.- 496 с.

- Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В.Якубовский, Л.И.Ниссельсон, В.И.Кулешова и др.; Под ред. С.В.Якубовского. - М.: Радио и связь, 1990.- 496 с.

- Пухальский Г.И., Новосельцева Г.Я Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах: Справочник. - м.: Радио и связь, 1990.- 304 с.

- Лисицин1 Б.Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги: Справочник. - М.: Радио и связь, 1990,- 432 с. (Массовая радиобиблиотека. Вып.1165).

- Бедрековский М.А., Косырбасов А.А., Мальцев П.П. Интегральные микросхемы. - М.: Энергодтомиэдат, 1991. - 272 с.

- Вениаминов В.П., Лебедев О.Н., Мирошниченко А.И. Микросхема > их применение: Справ.пособие - 3-е изд., перераб. и доп. -М.-.Радио ж связь, 1989. - 240 о. (Маосовая редиобиблиотека. Вып.1166)

- Усатенко СТ., Качения Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрически: схем по ЕСКД: Справочник. - 2-е изд., перэраб. и доп. - М.: Издательставо стандартов, 1992.- 316 с.

- Преснухин Л.Н., Воробьев Я.В.„ Шишкевич А.А. Расчет элементов цифровых устройств: Учеб. пособив / Под ред. Л.Н. Прес-Еухша.- 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991. - 526 с.

- Бирюков О.А. ПряшяввЕд интегральных микросхем серии ТТЛ - М.: Патриот, 1992 - 118 с.

- Цифровые интегральные микросхемы: Справочник /П.П.Мальцев И.С.ДолЕДЗв, М.И.Критвнко и др. - М.: Радио к связь, 1994,- 240 с.

- Ладик А.И. , Сташкевич А.й. Изделия электронной техники. Знакссинтезирувдие индекаторы: Справочник - М.: Радио и связь, IS94,- 176 с.

- Аванасян Г.Р., Левшин В.П. интегральные микросхемы ТТЛ,, ТТЛШ: Сцравочяшс - Ш.; Машиностроение, 1993 - 252 с.

- Цифровые интегральные микросхемы: Справочник / М.И.Богданович, И.Н.Грель, В.А.Прохоренко, В.В.Шаяимо. - Минск : Беларусь,1991 - 492 с.

- Маллер, Ричард. Квйттс, Теодор. Элементы интегральных гаем /Пер. с англ. Е.Э.Мазеля, Л.С.Ходоша . - МЛ Мир, 1989. - 630 с,

- Шин A.M. Цифровые микросхемы для электронных устройств: Справочник - К.: Высшая школа, 1993,- 176 с.

#### ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Если студент получает задание, то он выбирает его из списка по порядковому номеру (и только так) в списке группы.

#### Перечень  заданий к курсовому проектированию

- Разработать устройство управления, вырабатывающее заданную последовательность выходных сигналов:

Вариант1:

Вариант2:

Вариант3:

Вариант4:

Вариант5:

Вариант6:

Вариант7:

Вариант8:

Вариант9:

Вариант10:

Вариант11:

Вариант12:

Вариант13:

Вариант14:

Вариант15:

Вариант16:

Вариант17:

Вариант18:

Вариант19:

Вариант20:

Вариант 21

Вариант 22

Вариант 23

Вариант 24.

Вариант 25.

Вариант 26

Вариант 27

2. Варианты разработки системы кодового замка: (эта часть не выполняется)

Разработать функциональную и принципиальную схемы кодового замка, имеющего наборное поле из 16 кнопок: A,B,C,D,  E,F,G,H,  K,L,M,N, O,P,R,S.

Для заданной последовательности ввода четырех значений кодовой последовательности осуществить отпирание замка.

Если  полная последовательность введена с ошибкой, оповестить об ошибке и разрешить повторный ввод последовательности, в случае второго ввода ошибочного ввода включить сигнал тревоги.

Одновременное нажатие двух и более кнопок ввода фиксируется, как ошибка.

Варианты кодовых последовательностей:

1)   A,B,C,D                          2)  C,F,M,P

3)  E,F,G,H                           4)   C,H, M,S

5)  K,L,M,N                            6)    D,G, N,R

7) O,P,R,S                              8)    S,M,H,D

9) A,E,K,O                              10)  R,N,G,D

11) B,F,L,P                              12)  P,M,F,C

13) C,G,M,R                             14) O,L,E,B

15) D,H,N,S                             16)  P,K,F,A

17) B,E,L,O                              18)  A,H,K,S

19) A,F,K,P                              20) D,E,N,O

К оформлению курсового проекта.

В приложении 1 в строке ПЗ указать номер своего варианта, например,

Для варианта 12 запишем:

01.012.00.00

Пояснительная записка должна содержать титульный лист, задание, введение, основную часть, заключение, список литературы!

Введение и заключение пишутся индивидуально каждым студентом.

Рисунки подписываются снизу, таблицы – сверху (Рисунок 1 – Название). По тексту должна быть ссылка на рисунки и таблицы.

Поля: верхнее, правое, нижнее – 20 мм, левое – 30

Номер страницы

Все листы пояснительной записки должны быть последовательно пронумерованы арабскими цифрами, помещаемыми в соответствующие графы основных надписей. Первым листом является содержание

– вверху справа (на титульном листе не ставится)

И еще раз!

Введение и заключение пишутся индивидуально каждым студентом!!!

Студент должен сдать курсовой проект в распечататанном виде и в электронном формате: Фамилия_группа. Doc

После проверки курсового проекта преподавателем, преподаватель ставит оценку на титульном листе и расписывается на титульном листе и листе задания, студент ставит свою подпись на титульном листе и получает курсовой проект для оформления в формате:

Фамилия_группа. pdf

На время самоизоляции разрешается сдать электронный вариан и получить оценку (отпечатанный отчет будет представляться лично), к отчету обязательно прилагается работающий файл моделирования в MultiSim.

Приложение1.

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

# высшего образования

# ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# (Заочное отделение?)

Допускаю к защите

Руководитель                       Э.П. Ланина

подпись,                  И.О. Фамилия

Проектирование устройства управления и моделирование его работы средствами MultiSim

(наименование темы)

#### Пояснительная записка
к курсовому проекту

по дисциплине

Организация ЭВМ и систем

| 01.009. 00.00 | ПЗ |
| --- | --- |

(Обозначение документа)

Разработал студент группы ЭВМбз-17-1 Степанов А.А. Подпись И. О. Фамилия Нормоконтроль Э.П. Ланина Подпись И. О. Фамилия

Курсовой проект защищен с оценкой

Иркутск 2016

# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение

# высшего образования

# ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

По курсу                    Организация ЭВМ и систем

Студенту             Степанову Александру Александровичу

(фамилия, имя отчество)

Тема проекта:

Проектирование  устройства  управления  и  моделирование его работы                        
                                        средствами  MultiSim

Исходные данные:

Ланина Э.П.  Методические указания по курсовому проектированию.

Вариант №9

Рекомендуемая литература:

1. Ланина Э. П. Методические указания по курсовому проектированию. ИРНИТУ. 2016. (Электронный ресурс сервера кафедры ВТ) Ланина Э. П. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники : учебное пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 162 с. : a -ил 3) Ланина Э. П. Организация ЭВМ: Электронное учебное пособие. ИрГТУ( 2008 (ресурс сервера кафедры ВТ) Кирий В.Г. Теория автоматов. Задачник. Изд.2.( исправленное и дополненное.-Иркутск: Изд-во ИрГТУ( 2005-95с. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника : Учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е изд., перерао и доп. - м.: Радио и связь, 1990.- 496 с.

Дата выдачи задания ___14____Феврвля_20хх г__

Задание получил                            _________         _________

Ф.И.О.                                     подпись

Дата представления проекта руководителю “	      ”    	20хх г.

Руководитель курсового проектирования (курсовой работы) _________

подпись

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание........................................................................................	2

Введение.............................................................................................	3

1 Основная часть................................................................................	4

1.1	 Постановка задачи...................................................................	4

1.2	 Анализ сигналов	.......................................................................4

1.3	 Разработка схемы устройства управления............................	5

1.4	 Описание работы устройств и логических элементов.........	12

1.5	 Результаты синтеза устройства управления 
           (схема и результаты  моделирования)....................................	16

Заключение..........................................................................................	.17

Список использованных источников.................................................18

# Введение

Программа NI Multisim позволяет объединить процессы разработки электронных устройств и тестирования на основе технологии виртуальных приборов для учебных и производственных целей. Эта платформа связывает процессы тестирования и проектирования, предоставляя разработчику электронного оборудования гибкие возможности технологии виртуальных приборов. (и т.д.)

Основная часть

(Текст и рисунки)

# Заключение

Результатом курсового проектирования является разработанное

устройство управления. При синтезе устройства был получен опыт анализа сигналов и проектирования устройств генерации заданного сигнала

(и далее)

Внимание!! Рисунки и таблицы не должны быть цветными (оттенки серого в рисунках, таблицы без выделения строк)

Оформление рисунков

На рисунке 11  приведена схема ……..

Рисунок 11 — Схема устройства, генерирующего сигнал C

Оформление таблиц

Так как период сигнала В составляет 7 периодов сигнала CLK, то ограничимся таблицей учитывающей 7 тактов сигнала CLK (таблица 2).

Таблица 2 – Таблица истинности сигнала B

| Такт CLK | Q0 | Q1 | Q2 | B | Сброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Составим ДНФ сигнала  по таблице истинности.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

# (пример оформления)

- Ланина Э. П. Организация ЭВМ, систем и сетей : метод. указания к курсовому проектированию / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-RW)

- Ланина Э. П. Автоматизация проектирования средств вычислительной техники : учебное пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 162 с. : a -ил 3)

- Ланина Э. П. Организация ЭВМ:  Электронное учебное пособие.   ИрГТУ( 2008 (ресурс сервера кафедры ВТ)

- Кирий В.Г. Теория автоматов. Задачник. Изд.2.( исправленное и дополненное.-Иркутск: Изд-во ИрГТУ( 2005-95с.

- Ланина Э. П. Методические указания по курсовому проектированию. ИРНИТУ. 2016. (Электронный ресурс сервера кафедры ВТ)

- Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника : Учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е изд., перерао и доп. - м.: Радио и связь, 1990.- 496 с.

- Букреев И.Н., Уансуров Б.М., Горячев В.И. Микроэлектрон-ные схемы цифровых устройств. -3-е изд., первраб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990.- 416 с.

- Справочник по цифровой схемотехнике / В.И.Зубчук, В.П.Си-горский, А.Н. Шкуро. - Киев, Техника, 1990.- 448с.

- Методические указания по работе с системой моделирования Multisim/ (Электронный ресурс кафедры ВТ). Режим доступа: 
Y/apple/COMMON/Ланина Э.П./2курс_ОрганизацияЭВМ/Multisim_учебники

- Википедия. Свободная энциклопедия. (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.wikipedia.org

- Учебный курс «Введение в цифровую схемотехнику» - НОУ ИНТУИТ. (Электронный ресурс) Режим доступа: (http://www.intuit.ru/studies/ courses/104/104/info)

Примеры оформления списка использованных источников по стандарту:

Книги с указанием одного, двух и трех авторов

1. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. М. : Машиностроение, 1982. 380 с.

2. Ящерицын П.И. Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов / П.И. Ящерицын, А.Г. Зайцев, А.И. Борботько. Минск : Наука и техника, 1976. 182 с.

Книги, имеющие более трех авторов

3. Производство фасонных профилей высокой точности / В.Н. Выдрин, А.В. Гросман [и др.]. М. : Металлургия, 1977. 183 с.

Сборники статей, официальных материалов

4. О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2003 году: гос. доклад / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации по Иркутск. обл., Гл. упр. природ. ресурсов и охраны окруж. среды, Адм. Иркут. обл. Иркутск : Облмашинформ, 2004. 296 с.

Многотомное издание, том из многотомного издания

5. Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М. : Астрель : АСТ, 2000. 4т.

6. Хей Д., Моррис Д. Теория организации промышленности : в 2 т. ; пер. с англ. А.Г. Слуцкого. СПб. : Экон. шк., 1999. Т.1. 382 с.

Статьи

7. Худобин Л.В., Дубровин П.В. Качество поверхностей деталей, обработанных лепестковыми // Вестник машиностроения. 1996. №5. С. 29–30.

8. Разработка и испытание новых форм рабочих камер для вибрационной обработки деталей / Д.Ю. Белоусов, Р.В. Волков, Д.Н. Кравченко, В.В. Вишневский // Вопросы вибрационной технологии: сб. статей. Ростов-на-Дону, 1996. С. 10–14.

Стандарты

9. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления. Введ. 01.07.01. М. : Изд-во стандартов, 2000. 10 с.

Патентные документы

10. Пат. № 2090343, Российская Федерация, МКИ3 В24 В39 /04. Устройство для упрочнения поверхности цилиндрических деталей / С.А. Зайдес, Д.А. Журавлев, С.А. Кургузов. № 96105784/31-27; заявитель и патентообладатель Иркутский государственный технический университет; заявл. 28.03.96; опубл. 20.09.97. Бюл. № 26. 3 с.

Электронные ресурсы

11. Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007).

12. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: New media generation, 2006.1 электрон, опт. диск (DVD-ROM).